軌 歐 姆 定 律

| 需 要 儀 器 | 數量 |
| --- | --- |
| 電 燈 泡 | 1 |
| 電 阻 器 (可變電阻) | 1 |
| 電 路 接 駁 線 | 2 |

# 簡介

歐 姆 發 現 了 當 電 流 (I)穿 過 了 電 阻 ， 電 壓 (V)將 會 改 變 。 電 壓 和 電 流 的 關 係 可 以 用 下 列 程 式 表 達 ：

R代 表 電 阻 器 中 的 電 阻 值 。 換 句 話 來 說 ， 當 電 壓 增 加 時 ， 電 流 亦 相 對 增 加 。 它 們 的 比 例 常 數 正 是 電 阻 值 。

## 歐姆的物質

如 果 當 電 壓 流 過 電 阻 時 ， 電 壓 和 電 流 呈 一 個 正 比 的 關 係 ， 電 阻 器 就 算 是 歐 姆 的 物 質 。 當 我 門 將 電 壓 (V)和 電 流 (I)畫 成 圖 表 來 看 ， 該 圖 線 的 斜 度 便 是 電 阻 值 (R)。

當 電 阻 器 是 歐 姆 的 物 質 ， 電 阻 (R)是 一 個 常 數 。。

非 歐 姆 物 質

電 燈 泡 燈 絲 的 電 阻 值 會 隨 著 它 加 熱 和 冷 卻 而 改 變 。 如 果 我 們 將 電 燈 泡 放 在 高 交 流 電 頻 率 的 電 路 上 ， 燈 絲 不 會 有 足 夠 的 時 間 冷 卻 ; 因 此 ， 該 電 燈 泡 會 維 持 一 個 不 變 的 溫 度 ， 電 阻 也 會 比 較 穩 定 。 但 是 若 電 頻 率 較 低 ， 燈 絲 會 有 足 夠 的 時 間 冷 卻 ， 其 電 阻 值 也 會 隨 著 溫 度 而 改 變 。

步驟

### 研究電阻器中的電阻值

- 將 「科 學 工 作 室 介 面」( Science Workshop interface ) 及 手 提 電 腦 連 接 ， 然 後 將 它 們 開 動。

- 在 視 窗 桌 面 上 按 兩 次 「 科 學 工 作 室 英 文 」 的 按 鈕 。

- 根 據 圖 1 所 示 , 連 接 電 路 。 將 電 阻 箱 的 電 阻 值 調 較 至 10 歐 姆 。。

###### 圖一

- 按 下 並 設 定 " Sample V "。(參 照 圖 2 )

###### 圖二

- 在 交 流 電 波 形 儀 錶 板 上 ， 選 擇 以 下 的 波 形 。 輸 入 振 幅 為 3 伏 特 ， 頻 率 為 10 赫 茲 。 並 設 定 自 動 功 率 輸 出 。

圖四

- 按 下 並 設 定 " Sample 1 "。( 參 照 圖 2 )

- 將 "Scope" 設 定 成 輸 出。

圖五

- 將 Y軸 設 定 成 電 壓 (V)(每 區 為 1,000 伏 特 )。 將 X軸 設 定 成 電 流 (每 區 為 2,000 伏 特 )。

將記錄速率設定成每秒二百樣品。

圖 5

- 如 圖 2 所 示 ， 按 下 MON(顯 示 器 ) 按 鈕 。 結 果 將 如 圖 5 般 顯 示 出 來 。

- 如 圖 2 所 示 ， 按 下 REC (記 錄 ) 按 鈕 來 記 錄 結 果 。

- 將 Graph (圖 表) 轉 設 為 Output (輸 出), 以 分 析 資 料 。

- 圖 6 所示 ， 將 Y軸 設 定 成 電 壓 (V)， 將 X軸 設 定 成 電 流 (I)。

| 圖七 | Figure 8 |
| --- | --- |

- 按按 Autoscale (自 動 比 率 ) 按 鈕 去 重 新 設 立 圖 表 大 小 。。

- 按 下 按 鈕 去 進 行 統 計 工 作 。

- 按 下 按 鈕 去 進 行 統 計 工 作 。

- 運用以下指令，使圖表調節至適當比例：

( ( Curve Fit ( Linear Fit

###### Figure 9

##### 分析

圖9所顯示的直線可以用 y = a1 + a2x 來代表。 a1 及 a2 都是常數。

- 該直線的斜度代表什麼?

- 該直線的斜度是常數嗎?

- 重覆以上實驗，但這一次我們將設定(圖4)改變。頻率改變為0.1赫茲。這一次實驗中，圖表的斜率是常數嗎?

- 請 從 物 理 角 度 去 解 釋 斜 度 的 意 義 ?

該 斜 度 與 在 電 阻 器 所 設 定 的 10 歐 姆 電 阻 值 相 同 嗎?

##### 附加問題

我們用電燈泡取代電阻器，重覆實驗一次。狀態如以下改變： 頻率0.1赫茲， 記錄速率每秒五十樣品。 按MON按鈕去測試能否得到正確結果。 這次實驗需要等待約三十秒。

- 如果我們按下 MON 按鈕，電燈泡會有什麼改變?

- 圖表的斜度是直線嗎? 如果不是，請描述斜度的改變。

- 圖表的斜度和電燈泡的光度有什麼關係?

- 由此可見，電燈泡的電阻值如何受它的溫度影響?

- 如果我們將頻率由0.1赫茲增加至10赫茲，斜度將會有什麼改變?