電池壽命

簡介

電 池 組 和 電 池 是 由 不 同 的 物 質 組 成 的 。 電 池 種 類 包 括 鋅 乾 電 池 ， 鹼 性 電 芯 ， 及 鉛 酸 蓄 電 池 。在 使 用 前 , 你 們 必 須 留 意 ， 不 同 的 電 池 會 有 不 同 的 損 耗 速 度 ; 因 此 ， 就 應 按 工 不 同 類 別 去 選 擇。

學習目標

這一次實驗，我們會量度各電池由開始到完結時電壓的改變。電壓感應器將電路和數據收集器連接，我們就能夠得到電壓和時間的關係。

實驗儀器

- 數據收集器

- 各種電池

- 燈泡

- 開關器

- 電壓感應器

步驟

- 如圖一所示連接電路。但這一步驟電池需要離線。

< 圖一 >

- 在數據收集器的插座上連接電壓感應器。

- 啟動感應軟件。 確認系統能探測電壓感應器。

- 將電池組接連及啟動數據收集器。數據收集器會自動記錄電壓直至電池組耗盡。

- 使用不同的電池組重覆以上的實驗。

分析

- 電壓對時間的圖表將會是怎樣？

- 那一類電池組最能長時間維持高電壓？

- 各類電池組的消耗及時間的關係是怎樣的？

- 你會建議不同類型的電池組作什麼用途？

- 將電池組保暖能使它復原嗎？

附加問題

根據實驗結果，你對各種電池的用途有什麼結論？