重 力 加 速 度

簡 介：

要 簡 單 介 紹 「重 力 加 速 率」 的 概 念 ， 可 以 用 兩 件 物 件 由 高 處 落 下 為 例 。 問 學 生 哪 一 樣 會 先 到 達 地 面 （ 即 哪 一 件 物 件 下 跌 速 度 較 快 ）。在 現 實 中 ， 兩 件 物 件 是 會 同 時 間 到 達 地 面 的 ， 因 為 它 們 的 加 速 率 是 一 樣 的 ， 而 加 速 率 的 值 一 般 以 "g"代 表 。 〔注 ： 在 此 我 們 是 假 設 了 沒 有 空 氣 阻 力 的 〕

學 習 目 標 ：

- 分 析 自 由 落 體 運 動。

- 量 度 重 力 加 速 率。

- 學 習 使 用 光 閘 感 應 器 及 在 運 動 學 上 的 使 用。

- 學 習 使 用 數 據 收 集 器 之 硬 件 及 軟 件。

實 驗 儀 器：

- 已 接 駁 電 腦 之 數 據 收 集 器。

- 光 閘 感 應 器。

- 監 察 欄 〔 學 生 可 自 行 製 作 ， 用 一 長 30厘 米 透 明 膠 片 ， 在 膠 片 上 每 相 距 5厘 米 便 貼 上 一 片 5厘 米 長 之 顏 色 紙 ， 闊 度 與 膠 片 相 同 ， 令 膠 片 不 能 透 光 〕。

步 驟：

- 將 數 據 收 集 器 與 已 安 裝 軟 件 之 電 腦 接 駁 好 。

- 將 光 閘 感 應 器 接 駁 至 數 據 收 集 器 上 。

- 將 支 架 固 定 在 桌 邊 。

- 將 光 閘 感 應 器 固 定 在 支 架 上 ， 與 桌 面 距 離 約 60厘 米（如 圖 1 所 示 ）。 實 驗 中 使 用 的 光 閘 感 應 器 是 由 一 組 紅 外 線 發 射 及 接 收 器 組 成 。 經 過 光 感 器 的 電 壓 因 應 入 射 光 線 強 度 而 改 變 。 通 過 監 察 光 感 器 的 電 壓 ， 數 據 收 集 連 繫 裝 置 可 感 應 從 紅 外 線 發 射 器 到 光 感 器 之 間 的 光 線 是 否 受 阻 ， 而 數 據 收 集 器 的 軟 件 就 可 記 錄 感 應 器 受 阻 的 時 間 。

- 將 一 個 載 滿 碎 紙 的 紙 盒 放 在 光 閘 感 應 器 下 方 ， 以 減 低 監 察 欄 下 跌 時 所 造 成 的 碰 撞 。

- 啟 動 軟 件 開 始 記 錄 數 據 。

- 將 監 察 欄 放 在 光 閘 感 應 器 上 方 ,距 離 約 5厘 米 ,然 後 放 手 讓 監 察 欄 穿 過 光 閘 感 應 器 並 垂 直 跌 下 。

- 當 監 察 欄 跌 到 地 上 就 可 停 止 記 錄 數 據 。

分 析：

將 收 集 到 的 數 據 繪 成 距 離 對 時 間 及 速 率 對 時 間 的 圖 表 。

從 收 集 所 得 的 數 據 及 圖 表 ， 計 算 出 重 力 加 速 率 "g"。

用 數 據 收 集 器 的 軟 件 在 速 率 對 時 間 的 圖 中 計 算 出 適 合 的 直 線 算 式 並 重 力 加 速 率 的 值 。

舉 出 以 光 閘 感 應 器 量 度 速 率 時 所 作 的 假 設 。

擴 展 問 題：

學 生 可 透 過 想 像 在 無 重 力 狀 態 下 的 生 活 ， 從 而 認 識 到 重 力 對 日 常 生 活 的 影 響 。 可 思 考 下 列 問 題：

- 我 們 在 無 重 力 時 世 界 會 怎 樣 ？

- 對 我 們 日 常 的 活 動 有 何 影 響 ？

- 運 動 的 方 式 及 種 類 會 有 甚 麼 樣 的 轉 變 ？

- 希 望 生 活 在 有 重 力 的 環 境 還 是 沒 有 重 力 的 環 境 中 ？