聲 拍

# 簡 介

當 兩 種 相 近 頻 率 的 聲 波 接 合 時 ， 就 會 有 聲 拍 的 出 現 。 我 們 聽 到 的 聲 音 是 兩 種 聲 波 平 均 的 頻 率 。 這 段 聲 音 的 強 度 會 不 停 改 變 ， 而 強 度 改 變 的 頻 率 其 實 是 相 等 於 兩 種 聲 音 的 頻 率 差 距 。

假 切 兩 種 聲 音 用 以 下 的 程 式 代 表 ：

y1 =A sin( 2( f1 t )	,	y2 = A sin( 2( f2 t )

f1， f2 代 表 不 同 的 頻 率 。 它 們 組 合 而 成 的 聲 波 將 如 以 下 的 形 式 ：

y = 2A cos( 2( (f1 - f2) t) sin(2( (f1 + f2) t)

在 這 次 實 驗 中 ， 我 們 會 運 用 微 音 器 量 度 聲 波 隨 時 間 的 變 化 ， 探 討 組 合 聲 波 的 形 式 。

# 實 驗 儀 器

- 與 電 腦 連 接 的 數 據 收 集 器

- 兩 支 座 於 音 盒 的 音 叉 (頻 率 ： 440 赫 茲 ， 435 赫 茲)

- 一 個 膠 鎚 （ 用 作 敲 擊 音 叉 使 其 發 聲 ）

- 聲 音 感 應 器

步 驟

1.  如 圖 1 顯 示 連 接 電 路

圖一

2.  將 聲 音 感 應 器 與 數 據 收 集 器 插 頭 連 接 。

3. 用 膠 鎚 敲 擊 其 中 一 支 音 叉 。 靜 待 數 秒 直 至 音 叉 由 高 音 調 變 為 平 息 。

4. 正 當 音 叉 仍 發 聲 的 時 間 ， 啟 動 軟 件 去 收 集 資 料 。

5. 儲 存 結 果 。

6. 使 用 第 二 支 音 叉 ， 將 以 上 一 至 三 的 步 驟 重 覆 。 我 們 需 留 意 儲 存 第 二 支 音 叉 的 資 料 時 ， 需 要 另 建 檔 案 名 稱 。

7. 將 兩 支 音 叉 同 時 間 敲 響 ， 再 次 重 覆 以 上 步 驟 。 然 後 再 另 建 一 個 新 檔 案 。

## 分 析

1.  當 兩 支 音 叉 同 一 時 間 發 聲 時 ， 聽 到 的 聲 音 是 怎 麼 樣 的?

2.  試 描 述 以 上 三 個 檔 案 所 繪 出 的 圖 。 試 解 釋 結 果 。

3. 如 果 我 們 用 一 支 較 高 頻 率 的 音 叉 來 做 以 上 的 實 驗 (例 如 ： 480 赫 茲 )， 我 們 會 聽 到 什 麼?

4. 獲 得 的 圖 表 結 果 會 有 差 異 嗎?